## Slide 1
HIDROLOGIA GERAL
Hermínio Sabino
Ms. Manejo de Solo e Água
Jonathan Mota
Orientador
Delimitaçao de Bacia Hidrográfica

## Slide 2
Bacia Hidrográfica
A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação da chuva que converge os escoamentos para um único ponto de saída. Este ponto de saída é denominado exutórios.

## Slide 3
Bacia Hidrográfica
Divisor:
Superficial x Subterrâneo
Fig. 1 - Corte transversal de uma bacia (Fonte: VILLELA, 1975).

## Slide 4: Exemplo: Diferentes divisores

## Slide 5
Características Físicas
O principal interesse em estudar a bacia hidrográfica é de que suas características constituem um sistema natural de transformação de chuva em vazão.
Compõem importante grupo de fatores que influem no escoamento superficial.
ENTRADA
(chuva)
SISTEMA
(bacia)
SAÍDA
(vazão na foz)

## Slide 6
Algumas convenções importantes em hidrologia:
Características físicas da bacia

## Slide 7
Características Físicas
ÁREA DE DRENAGEM
Área da bacia: fundamental para definir o potencial de geração de escoamento da bacia hidrográfica, uma vez que o seu valor multiplicado pela lâmina da chuva precipitada define o volume de água recebido pela bacia.
Pode ser medida com planímetro (Antigamente) e por SIG (Atualmente).

## Slide 10
Automática
Manual

## Slide 11
“Bacias com mesma área podem responder de maneiras distintas”
Como isso é possível?

## Slide 12
Características Físicas
Comprimento da bacia
Comprimento do rio principal (L)
Perímetro da bacia (P)
  Os comprimentos da bacia e do rio principal são importantes para a estimativa do tempo que a água leva para percorrer a bacia.

## Slide 13
x2-x1
y2-y1
X
x2  x1
y2  y1
D 
Consiste entre variação de altitude entre dois pontos do terreno e a distância horizontal que os separa.
Influencia na velocidade do escoamento superficial.
y
Declividade do terreno

## Slide 14
Tem relação com a velocidade com a qual ocorre o escoamento.
Diferença de altitude entre o início e o fim da drenagem dividida pelo comprimento da drenagem.
Declividade da Bacia Hidrográfica

## Slide 15
Formas de obtenção da declividade do rio principal
Declividade (S1): diferenças entre os pontos extremos de cota e comprimento.
Rubem Porto
Ex.:

## Slide 16
Valores típicos:
Baixa declividade: alguns cm por km
Alta declividade: alguns m por km
Perfil Longitudinal

## Slide 17
Perfil longitudinal e transversal do rio principal
Distância ao longo do rio principal
Altitude do leito

## Slide 18
  Descrição da relação entre área de contribuição e altitude.
Altitude (m)
350
890
Fração da área
0
1,0
0,25
0,75
0,5
Curva Hipsométrica

## Slide 19
Tempo, a partir do início da precipitação, necessário para que toda a bacia esteja contribuindo para a seção em estudo
Tempo de viagem = 2 minutos
Tempo de viagem = 15 minutos
Tempo de escoamento

## Slide 20
15 minutos
Q
P
tempo
Chuva de curta duração

## Slide 21
  Tempo necessário para que a água precipitada no ponto mais distante da bacia escoe até o ponto de controle, exutório ou local de medição.
Relação com:
  Comprimento da bacia (área da bacia)
  Forma da bacia
  Declividade da bacia
  Alterações antrópicas
Tempo de concentração

## Slide 22
  Fórmulas empíricas para tempo de concentração
tc = tempo de concentração em minutos
L = comprimento do talvegue (km)
h = diferença de altitude ao longo do talvegue (m)
  Kirpich
Tempo de concentração
Esta equação foi desenvolvida com base em dados de bacias de até 0,5 Km2.

## Slide 23: Tempo de concentração
Estimativa do tempo de concentração para bacias maiores;
Equação de Watt e Chow, publicada em 1985 (Dingman, 2002)
onde tc é o tempo de concentração em minutos; L é o comprimento do curso d’água principal em Km; e S é a declividade do rio curso d’água principal (adimensional).
Esta equação foi desenvolvida com base em dados de bacias de até 5840 Km2.

## Slide 24: Efeito do tempo de concentração
Mesma área, tempo de concentração diferente
Q
P
tempo
bacia com alto tempo de concentração
bacia com baixo tempo de concentração
Por que ?

## Slide 25: Forma da bacia hidrográfica
Caracterização morfométrica
  Declividade
  índice de compacidade
  índice de conformação ou fator de forma
Caracterização Ambiental
  Clima;
  Solos
  Cobertura Vegetal

## Slide 26
São Francisco
Outras:
Tietê;
Paranapanema;
Tocantins.
Exemplos: Alongadas

## Slide 27
Taquari Antas - RS
Rio Itajaí - SC
Exemplos: Circular

## Slide 28
Limites das Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Norte
Fonte: IGARN, 2019
Circular
Alongada

## Slide 29: Efeito da forma da bacia
Mesma área, forma diferente
Q
P
tempo
bacia alongada
bacia circular

## Slide 30
Fator de forma (F)
L2
Relaciona a forma da bacia com a de um retângulo.
F  A
F alto = cheias mais rápidas F baixo = cheias mais lentas
Uma bacia estreita e longa (F baixo), ocorre menor possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo, simultaneamente, toda a sua extensão.
A = área da bacia (m2);
L = comprimento do eixo da bacia (m).
Aula:Sanches

## Slide 32
Relaciona a forma da bacia com um círculo e constitui a relação entre o perímetro (P, m) da bacia e a circunferência de um círculo de área (A, m2) igual à da bacia.
A
Kc  0.28 P
Coeficiente de compacidade (Kc)

## Slide 33
KC | CARACTERÍSTICA DA BACIA
1,00 – 1,25 | Bacia com alta propensão a grande enchentes
1,25 – 1,50 | Bacia com tendência mediana a grande enchentes
> 1,50 | Bacia não sujeita a grandes enchentes
Forma próxima à de um circulo (Kc=1) tende a proporcionar a conversão do escoamento superficial para um trecho pequeno do rio principal; Maior a potencial de picos de escoamento na bacia.

## Slide 34: Ordem do curso d’água principal
Horton propôs, e Strahler modificou um critério para hierarquizar cursos d’água.
Passou a ser conhecido como ordem do curso d’água

## Slide 35: Ordem de Strahler
Um curso d’água a partir da nascente é de ordem 1
Quando dois cursos de ordem 1 se encontram formam um curso de ordem 2
Quando dois cursos de ordem 2 se encontram formam um curso de ordem 3
e assim por diante…

## Slide 36: Ordem de Strahler
Ordem 1
Ordem 2
Ordem 3

## Slide 37: Densidade de drenagem (Dd)
É uma boa indicação do grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem. Expressa a relação entre o comprimento total dos cursos d’água (sejam eles efêmeros, intermitentes ou perenes) de uma bacia e a sua área total.
D
Onde: Dd é a densidade de drenagem da bacia
L é o comprimento de todos os cursos d’água inseridos na bacia (km)
A é a área da bacia (km²)

## Slide 38: Densidade de drenagem (Dd)
Bacias com drenagem pobre → Dd < 0,5 km/km2
Bacias com drenagem regular → 0,5 ≤ Dd < 1,5 km/km2
Bacias com drenagem boa → 1,5 ≤ Dd < 2,5 km/km2
Bacias com drenagem muito boa → 2,5 ≤ Dd < 3,5 km/km2
Bacias excepcionalmente bem drenadas → Dd ≥ 3,5 km/km2

## Slide 39: Caracterização ambiental da Bacia
Conhecer:
Clima;
Características do solo; Uso e cobertura do solo.

## Slide 40
Maior profundidade de raízes = água consumida pela evapotranspiração pode ser retirada de maiores profundidades do solo.
Florestas: maior interceptação; maior profundidade de raízes.
Maior interceptação = escoamento demora mais a ocorrer.
Cobertura Vegetal

## Slide 41
Substituição de florestas por lavoura/pastagens
Urbanização: telhados, ruas, passeios, estacionamentos e até pátios de casas
Modificação dos caminhos da água
    Aumento da velocidade do escoamento (leito natural rugoso x leito artificial com revestimento liso)
    Encurtamento das distâncias até a rede de drenagem (exemplo: telhado com calha)
Uso do solo

## Slide 42
Agricultura = compactação do solo
    Redução da quantidade de matéria orgânica no solo
    Porosidade diminui
    Capacidade de infiltração diminui
    Raízes mais superficiais: Consumo de água das plantas diminui
Uso do solo

## Slide 43: Uso do solo e vegetação
Solo nú
Solo vegetado

## Slide 44
Solos arenosos = menos escoamento superficial
Solos argilosos = mais escoamento superficial
Solos rasos = mais escoamento superficial
Solos profundos = menos escoamento superficial
Tipos de solos

## Slide 45
Influencia direta nos componentes do balanço hídrico
Wohl et al., 2012. 10.1038/nclimate1556
Pico do escoamento
Aula:Sanches